## Slide 1
Représentation graphique d’un objet technique
2020 / 2021
Chapitre 02
Cours 1ère année secondaire
Leçon 1 :
LE DESSIN D’ENSEMBLE
MINI ÉTAU
CLÉ POUR FILTRE À HUILE
Dessin d'Ensemble
ETAU DE BRICOLAGE
MISE EN SITUATION
MANUEL D’ACTIVITÉS

## Slide 2
leçon 1 : Analyse
Leçon 1
Lecture d'un Dessin d'ensemble
Définition Graphique d'un Objet Technique
Chap.
2
1ère Année secondaire
I .
MISE EN SITUATION :
Activité de Découverte
Réaliser l’activité de découverte du manuel d’activités : page 125-127

## Slide 3
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
La clé pour filtre à huile représentée par son dessin d’ensemble sur la page suivante, permet le serrage et le desserrage d’un filtre à huile sur les moteurs de voitures.
MISE EN SITUATION :

## Slide 4
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble

## Slide 5
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
2/ Travail demandé :
➤ a- Sur le dessin d’ensemble, colorier les parties visibles de :
☛ La pièce (1) en vert.
☛ La pièce (4) en rouge.
☛ La pièce (10) en jaune.

## Slide 6
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La pièce (1) en vert.
Colorier :

## Slide 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La pièce (1) en vert.
Colorier :

## Slide 8
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La pièce (4) en rouge.
Colorier :
NB: Le taraudage n’est pas représenté

## Slide 9
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La pièce (4) en rouge.
Colorier :

## Slide 10
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La pièce (10) en jaune.
Colorier :

## Slide 11
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
➤ b- Poursuivre le coloriage sur la nomenclature en
utilisant les mêmes couleurs.

## Slide 12
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
➤ b- Poursuivre le coloriage sur la nomenclature en
utilisant les mêmes couleurs.

## Slide 13
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
➤ c- Compléter, sur la nomenclature, la colonne réservée au nombre de composants (Nb).

## Slide 14
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
SoudaniSami.com
➤ c- Compléter, sur la nomenclature, la colonne réservée au nombre de composants (Nb).
8
9
6
5
4
3
2
1
10
11
7
1
2
2
2

## Slide 15
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
➤ d- Quel outil utilise-t-on pour serrer et desserrer la vis (6) ?
on utilise un tournevis.

## Slide 16
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
M5 :
SoudaniSami.com
➤ e- Que signifie M5-10 pour la vis (6)?
Vis (6)
φ5
10
M5: Diamètre 5mm
10: longueur 10mm

## Slide 17
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
➤ f- Quelle est la fonction de la goupille (2) ?
Assure une liaison d’encastrement entre le bouton (1) et la tige (3)

## Slide 18
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
II .
LECTURE D’UN DESSIN D’ENSEMBLE :
Le Dessin d’ensemble
est une représentation qui regroupe toutes les pièces d’un mécanisme. Il représente la disposition relative et la forme des pièces et donne des idées générales sur le fonctionnement du mécanisme.
Format
Le dessin d’ensemble est représenté en une
ou plusieurs vues avec les détails éventuels,
sur un document de format normalisé :
( A0, A1, A2, A3, A4 )

## Slide 19
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Format
A4
Format
A4
Format
A4
LES FORMATS NORMALISÉS ( A0, A1, A2, A3, A4 )
Format
A3
Format
A2
Format
A1
Format
A0
210
297
841
1189

## Slide 20
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
1:2
LA NOMENCLATURE :
La nomenclature est une liste complète des pièces constituant l’ensemble, qui précise pour chacune d’elles le repère, le nombre, la désignation, la matière et les éventuelles observations.
Repère
Nombre des pièces
Nom de la pièce
Matière de chaque pièce
Observation

## Slide 21
1:2
LE CARTOUCHE :
Le cartouche est un tableau dessiné généralement en bas du format.
Il permet l’identification et l’exploitation du document.
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Pour identifier les dimensions réelles
Titre et nom de la pièce
Format du document
Auteur
Date
Symbole de disposition des vues
Nom de l’entreprise
FR
US

## Slide 22
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Exercice
1er
ÉTAU DE BRICOLAGE:
L’étau de bricolage, représenté par son dessin d’ensemble page 2, permet d’immobiliser des pièces entre ses deux mors. Cet étau peut se fixer temporairement sur le bord d’une table de travail à l’aide de vis ( 11 ).

## Slide 23
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble

## Slide 24
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
TRAVAIL DEMANDE :
1- Sur le dessin d’ensemble, colorier les parties visibles :
☛ Le mors fixe ( 3 ) en vert.
☛ La vis de manœuvre(1) en rouge.
☛ Les plaquettes de serrage(5) en jaune.
ETAU DE BRICOLAGE

## Slide 25
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ Le Mors Fixe (3) en vert.
Colorier :

## Slide 26
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ Le Mors Fixe (3) en vert.
Colorier :

## Slide 27
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ La vis de manœuvre(1) en rouge.
Colorier :

## Slide 28
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ les plaquettes de serrage(5) en jaune.
Colorier :

## Slide 29
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
☛ les plaquettes de serrage(5) en jaune.
Colorier :

## Slide 30
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble

## Slide 31
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
2- Compléter la nomenclature :
Vis de manœuvre
Plaquettes de serrage
Vis d’immobilisation

## Slide 32
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
6
5
3
5
3- Donner le rôle de la vis (4) :
4
Fixer les plaquettes de serrages (5) sur les deux mors (3) et (6)

## Slide 33
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
6
5
3
5
4- Par quel moyen on serre la vis (4):
4
on utilise un tournevis.

## Slide 34
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble

## Slide 35
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Exercice
2er
Mini Étau :
Le Mini étau représenté ci-dessous est un outil employé par les modélistes pour maintenir en position une ou plusieurs pièces entre elles afin de réaliser des opérations diverses telles que :
Collage, Perçage, …
Page 7
Fonctionnement :
Le mors fixe de l’étau (2) est fixé à un établi. L’utilisateur en tournant la poignée (07) autour de l’axe X fait translater le mors mobile (03) par rapport mors fixe (01) suivant l’axe X et provoque l’écartement ou le rapprochement du mors mobile (03) par rapport au mors fixe (02).

## Slide 36
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble

## Slide 37
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3

## Slide 38
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Leçon 02 : Lecture d’un dessin d’ensemble
3
2

## Slide 39
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3
2
6

## Slide 40
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3
2
6
2) -Par quel moyen s'effectue la manœuvre de la vis (05) :
5
Clé plate ?
Clé a pipe ?
Clé a 6 pans ?
Clé étoile ?
Tourne vis ?
X

## Slide 41
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3
2
6
3) - Quel est le rôle de la Plaque (4) ?
4
5
Guider la translation du mors mobile (3)
3
3

## Slide 42
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3
2
6
4) – Donner le nom et le rôle de la pièce (08) ?
5
3
4
1
6
7
8
8
Nom : Goupille
Rôle : Fixer (maintenir) la tige filetée (6) avec le poigné (7)

## Slide 43
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
3
2
6
5) – Indiquer sur la nomenclature :
a- Le nom de la pièce (7)
b- Le nombre des pièces (5)
5
3
4
1
8
7
5

## Slide 44
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Leçon 02 : Le Dessin d'Ensemble
3
2
6
5
3
4
1
8
7
5
5) – Indiquer sur la nomenclature :
a- Le nom de la pièce (7)
b- Le nombre des pièces (5)
7
Poigné
2

## Slide 45
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
6) - Indiquer les repères des pièces sur l'éclaté :
3
2
6
7
8
4
5
5
1

## Slide 46
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Leçon 02 : Le Dessin d'Ensemble
3
2
6
5
4
1
8
1
7
6) – Quel est le rôle de la pièce (1) ?
7
Bloquer la translation à gauche de la poigné (7)

## Slide 47
Page 7
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Leçon 02 : Le Dessin d'Ensemble
3
2
6
5
4
1
8
7
7) – La surface (S) indiquée sur le dessin d’ensemble appartient à la :
7
X
3

## Slide 48
1ère Année secondaire
leçon 1 : Lecture d'un Dessin d'ensemble
Leçon 2
Graphe de Montage et de Démontage
Définition Graphique d'un Objet Technique
Chap.
2
Fin de la Leçon
La Leçon suivante :