## Slide 1
Le GRAFCET
2020 / 2021
Cours 2ème année secondaire
Poste d'emballage de médicaments
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Poste de marquage des yaourts
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
MANUEL D’ACTIVITÉS
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
Mise en marche
0
Attendre
Serrer la pièce
1
T0/1

## Slide 2
leçon 1 : Analyse
Leçon 1
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
MISE EN SITUATION :
On se propose d’étudier le système
automatisé suivant : Poste de perçage
2ème Année secondaire

## Slide 3
leçon 1 : Analyse
Fonctionnement :
- Serrage de la pièce
Le cycle de fonctionnement démarre en
appuyant sur un bouton de départ (m) :
Serrage de la pièce
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 4
leçon 1 : Analyse
Fonctionnement :
- Serrage de la pièce
Le cycle de fonctionnement démarre en
appuyant sur un bouton de départ (m) :
Perçage de la pièce
- Perçage de la pièce
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 5
Desserrage de la pièce
- Desserrage de la pièce
leçon 1 : Analyse
Fonctionnement :
- Serrage de la pièce
Le cycle de fonctionnement démarre en
appuyant sur un bouton de départ (m) :
- Perçage de la pièce
Fin du cycle
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 6
leçon 1 : Analyse
2- Condition de début et de fin de chaque tâches :
2ème Année secondaire
Percer la pièce
Desserrer la pièce
Pièce serrée
?
?
?
Pièce serrée
?
Pièce percée
?
Pièce percée
?
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 7
2ème Année secondaire
II - Définition d’un GRAFCET :
Le GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande par Étapes et de Transitions) est un outil graphique de description temporelle du fonctionnement d’un système séquentiel.
Il est composé par des :
- Étapes : aux quelles sont associées des actions.
Transition
Étape 2
Étape 3
- Transitions : aux quelles sont associées des réceptivités.
- Liaisons orientées : reliant les étapes entre elles.
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 8
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
II - Définition d’un GRAFCET :
T2/3
L’Étape 2
L’Étape 3
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3

## Slide 9
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
III- Les règles d’évolution d’un GRAFCET:
Étape initiale
Étape active

## Slide 10
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
Serrer la pièce
Pièce serrée
1
T1/2
Percer la pièce
2

## Slide 11
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
n’est pas active
non validée
ne peut
pas être franchie
?
?
L’étape 2
est-elle active ?
?
La transition T2/3
Est-elle validée ?

## Slide 12
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
est active
est validée
ne peut
pas être franchie
?
?
L’étape 2
est-elle active ?
n’est pas active
non validée
ne peut
pas être franchie
La transition T2/3
Est-elle validée ?
n’est pas
?
?
La réceptivité
est-elle vraie?

## Slide 13
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
est active
est validée
ne peut
pas être franchie
n’est pas
est active
est validée
doit être
franchie
?
?
n’est pas active
non validée
ne peut
pas être franchie
est
?
?
L’étape 2
est-elle active ?
La réceptivité
est-elle vraie?
La transition T2/3
Est-elle validée ?

## Slide 14
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
Serrer la pièce
Pièce serrée
1
T1/2
Percer la pièce
2

## Slide 15
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
II - Définition d’un GRAFCET :
Le GRAFCET d'un point de vue du système donne une description des tâches qui contribuent à la transformation de la matière d'œuvre, .......... précision des moyens techniques mis en œuvre.
sans
?

## Slide 16
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
Serrer la pièce
Mise en marche
Pièce serrée
Pièce percée
Pièce desserrée
1
T0/1
T1/2
T2/3
T3/0
Transition
Transition
Transition
Transition
Action associe à l’étape initiale
Action associe à l’étape 1
Action associe à l’étape 2
Action associe à l’étape 3
Réceptivité associe à la transition T0/1
Réceptivité associe à la transition T1/2
Réceptivité associe à la transition T2/3
Réceptivité associe à la transition T3/0
Étape initiale
Étape 1
Étape 2
Étape 3
0
Attendre
3
Desserrer la pièce
Percer la pièce
2
Exemple d’un GRAFCET :

## Slide 17
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
Fonctionnement : Cette machine peut laver, rincer et essorer :
Exercice 01: Système : « Machine à laver le linge »
- Le lavage s’effectue dés la mise en marche - Le rinçage suit le lavage - L’essorage est effectué après le rinçage.
Déterminer le GRAFCET du point de vue du système :

## Slide 18
- Le lavage s’effectue dés la mise en marche - Le rinçage suit le lavage - L’essorage est effectué après le rinçage.
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
1
0
3
2
Laver le linge
?
Rincer le linge
?
Essorer le linge
?
Attendre
?
Mise en marche
?
Linge lavé
?
Linge rincé
?
Linge essoré
?
Exercice 01: Système : « Machine à laver le linge »
Tâches
?
MO(Matière d’œuvre)
?
ne sont pas

## Slide 19
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE SYSTÈME
Chap.
3
Exercice 02: Système : «Machine de marquage»
Donner le GRAFCET de point de vue système relatif au fonctionnement donné.
Le système permet de marquer les pièces. L’action sur « m » provoque :
- Le transfert de la pièce en position de marquage.
- Le marquage de la pièce.
1
0
2
Transférer la pièce
?
Marquer la pièce
?
Attendre
?
Mise en marche
?
Pièce transférée
?
Pièce marquée
?

## Slide 20
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 2
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
Définition :
On spécifie la technologie de la partie opérative ainsi que le type des informations sous forme des comptes-rendus.
a – De quoi s’agit-il:
Choisir la technologie : - Des ………………... (moteur, vérin). - Des effecteurs
b – comment l’établir ?
Actionneurs
Exemple
L’effecteur : C’est l’élément qui agit directement sur la matière d’œuvre (M.O) pour lui apporter une valeur ajoutée (V.A). Il utilise l’énergie donnée par l’actionneur.

## Slide 21
Barrière de parking | Sèche cheveux | Rétro-projecteur | Malaxeur | Perceuse électrique
Application : Encercler les Actionneurs en rouge et les Effecteurs en vert.
Mt
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
2ème Année secondaire

## Slide 22
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Avancer le mors de serrage
Mors de serrage du vérin C1
GRAFCET du système
GRAFCET de la PO
?

## Slide 23
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Avancer le mors de serrage
Foret
GRAFCET du système
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
?

## Slide 24
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Avancer le mors de serrage
GRAFCET du système
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
Tourner et monter le foret
Foret monté
?

## Slide 25
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Avancer le mors de serrage
GRAFCET du système
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
Tourner et monter le foret
Foret monté
Reculer le mors de serrage
Mors reculé
?

## Slide 26
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
2ème Année secondaire
2ème Méthode
GRAFCET de la PO
Par :
Sortir la tige du vérin (C)
Ou
Avancer la tige du vérin (C)
On remplace :
SC
Par :
Rentrer la tige du vérin (C)
Ou
Reculer la tige du vérin (C)
RC
Par :
Rotation du moteur (M)
M
Sortir
Vérin C
Rentrer
Vérin C

## Slide 27
......
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
Foret monté
L11
Avancer le mors de serrage
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
Tourner et monter le foret
Reculer le mors de serrage
Mors reculé
SC1
GRAFCET de la PO
2ème Méthode
Départ cycle
?
?
?
Mors de serrage avancé
Par l’action du capteur « L11 »
Avancer le mors de serrage
Comment peut-on le savoir?

## Slide 28
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
L11
Avancer le mors de serrage
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
Tourner et monter le foret
Foret monté
Reculer le mors de serrage
Mors reculé
SC1
GRAFCET de la PO
2ème Méthode
Départ cycle
Mors de serrage avancé
Tourner et descendre le foret
M
?
SC2
?
L21
?
Foret descendu
Par l’action du capteur « L21 »
Comment peut-on le savoir?
Sortir la tige du vérin C2
......

## Slide 29
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
L11
Avancer le mors de serrage
GRAFCET de la PO
Tourner et monter le foret
Tourner et descendre le foret
Tourner et monter le foret
Foret descendu
Foret monté
Reculer le mors de serrage
Mors reculé
SC1
GRAFCET de la PO
2ème Méthode
Départ cycle
Mors de serrage avancé
M
SC2
L21
Foret monté
?
L20
L21
Rentrer la tige du vérin C2
L20
?
Par l’action du capteur « L20 »
Comment peut-on le savoir?
M
......
RC2

## Slide 30
Tourner et monter le foret
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.O.
RC1
L10
L11
Avancer le mors de serrage
GRAFCET de la PO
Tourner et descendre le foret
Foret descendu
Foret monté
Reculer le mors de serrage
Mors reculé
SC1
GRAFCET de la PO
2ème Méthode
Départ cycle
Mors de serrage avancé
Reculer le mors de serrage
M
SC2
L21
Mors reculé
?
L10
RC1
M
L20
Comment peut-on le savoir?
Rentrer la tige du vérin C1
Par l’action du capteur « L10 »
?
......
RC2

## Slide 31
Traiter
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
1°) Introduction Nommer les organes ci-dessous :
.............................. :Traitement des informations pour assurer le pilotage du système.
La Partie Commande (PC)
?
Arduino
Automate
Ordinateurs
Microcontrôleur
Micro: bit

## Slide 32
Distribuer
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
1°) Introduction Nommer les organes ci-dessous :
............................ : Distribue l’énergie disponible aux actionneurs sur
ordre de la PC.
Le Préactionneur
?
Contacteur
Relais
Distributeur pneumatique

## Slide 33
Convertir
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
1°) Introduction Nommer les organes ci-dessous :
...................... : Convertit une énergie d’entrée en une énergie de sortie utilisable pour effectuer une action définie.
L'Actionneur
?
Moteur
Vérin pneumatique
Résistor
Lampe

## Slide 34
Acquérir
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
1°) Introduction Nommer les organes ci-dessous :
...................... : Convertit une grandeur physique en une information
Le Capteur
?
LDR (Lumière)
Détecteur de mouvement
Capteur de vent
Capteur ultrason
Capteur à contact
Capteur
photocellulaire

## Slide 35
2°) Définition : GRAFCET décrivant la chronologie des signaux
Choisir la technologie : - ………………................. (contacteur, relais, distributeur, ….) - Des ……………… (électrique, électronique, pneumatique , …)
Comment l’établir ?
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
Des Préactionneurs
Capteurs

## Slide 36
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Commande d’un vérin double effet par un Distributeur |  | 
Rentrer la tige du vérin (C) = ...... | Sortir la tige du vérin (C) = ..... | 
1
1
4
2
4
2
14M
12M
12M
14M
Tourner la
broche du Moteur
M
~
KM
Vérin C
Vérin C
Rentrer
Sortir
Distributeur
«M»
Contacteur «KM»
Animation 02

## Slide 37
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
A partir de la PO
GRAFCET de la PC
Par :
SC
Sortir la tige du vérin (C)
On remplace :
14M
Par :
RC
Rentrer la tige du vérin (C)
12M
Par :
M
Rotation du moteur (M)
KM
Ordre de la Sortie
Distributeur M
Ordre de la Rentrer
Distributeur M
Contacteur KM
Rappel

## Slide 38
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Départ cycle
m
?
Par l’action sur le bouton « m »
Quand la PC commence le cycle ?

## Slide 39
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
m
14M1
?
SC1
L11
L11
?
KM
?
M
14M2
?
SC2
L21
L21
?
KM
?
M
L20
L20
?
12M1
?
RC1
L10
L10
?
......
RC2
12M2
?

## Slide 40
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3

## Slide 41
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Exercice N°1 : Poste de marquage des yaourts
Mise en situation :
Le système représenté ci-dessous sert à marquer les boîtes de yaourts (date de fabrication). Selon le cycle suivant :
- Chargement des boites par le tapis roulant T1.
- Marquage des boites
- Transfert des boites par le vérin C1. (vers l'éjecteur du vérin C3).
- Éjection des boites par l'éjecteur du vérin C3.
- L'évacuation des boites marquées par le tapis d'évacuation T2.
Fin du cycle.

## Slide 42
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Exercice N°2 : Poste de marquage des yaourts
Fonctionnement : L'appuie sur le bouton de départ du cycle (m), démarre le cycle suivant :
- L'avance du tapis T1, par la rotation du moteur Mt1. (jusqu’à l’action du capteur S).
- Sortie de la tige du vérin C2 (jusqu’à l’action du capteur l20).
- Rentrée de la tige du vérin C2 (jusqu’à l’action du capteur l21).
- Sortie de la tige du vérin C1 (jusqu’à l’action du capteur l10).
- Rentrée de la tige du vérin C1 (jusqu’à l’action du capteur l11).
- Sortie de la tige du vérin C3 (jusqu’à l’action du capteur l30).
- Rentrée de la tige du vérin C3 (jusqu’à l’action du capteur l31).
Le recul du tapis T2, par la rotation du moteur Mt2.
(jusqu’à l’action du capteur S2 non représenter).
Fin du cycle.

## Slide 43
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3

## Slide 44
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
a°) GRAFCET du point de vue du système
Correction

## Slide 45
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
a°) GRAFCET du point de vue du système
Mise en marche
?
Charger les boites
?
- Chargement des boites par le tapis roulant T1.
Boites chargées
?
Marquer les boites
?
- Marquage des boites
Boites marquées
?

## Slide 46
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
a°) GRAFCET du point de vue du système
Mise en marche
Charger les boites
Boites chargées
Marquer les boites
Boites marquées
Transférer les boites
?
- Transfert des boites par le vérin C1
Boites transférées
?
Éjecter les boites
?
- Éjection des boites par l'éjecteur du vérin C3.
Boites éjectées
?
Évacuer les boites
?
- L'évacuation des boites marquées
Boites évacuées
?

## Slide 47
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
Correction

## Slide 48
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
m
?
Mt1
?
- L'avance du tapis T1, par la rotation du moteur Mt1.
S
?
(jusqu’à l’action du capteur S).

## Slide 49
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
m
Mt1
- Sortie de la tige du vérin C2
S
(jusqu’à l’action du capteur L20).
SC2
?
L20
?
- Rentrer de la tige du vérin C2
(jusqu’à l’action du capteur L21).
RC2
?
L21
?

## Slide 50
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
m
Mt1
S
(jusqu’à l’action du capteur L10).
SC1
L10
?
(jusqu’à l’action du capteur L11).
RC1
?
L11
?
- Sortie de la tige du vérin C1
- Rentrer de la tige du vérin C1
SC2
L20
RC2
L21

## Slide 51
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
m
Mt1
S
(jusqu’à l’action du capteur L30).
SC3
L30
?
(jusqu’à l’action du capteur L31).
RC3
?
L31
?
- Sortie de la tige du vérin C3
- Rentrer de la tige du vérin C3
SC2
L20
RC2
L21
SC1
L10
RC1
L11
?

## Slide 52
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
b°) GRAFCET du point de vue de la PO
m
Mt1
S
SC3
L30
RC3
L31
SC2
L20
RC2
L21
SC1
L10
RC1
L11
(jusqu’à l’action du capteur S2)
non représenter
Mt2
?
S2
?
- Le recul du tapis T2, par la rotation du moteur Mt2.

## Slide 53
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
C °) GRAFCET du point de vue de la PC
Correction
Rappel

## Slide 54
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3
m
Mt1
S
SC3
L30
RC3
L31
SC2
L20
RC2
L21
SC1
L10
RC1
L11
Mt2
S2
KM1
?
Travail demandé : Compléter les GRAFCET suivants :
C °) GRAFCET du point de vue de la PC
Rappel
14M2
?
12M2
?
14M1
?
12M1
?
14M3
?
12M3
?
KM2
?

## Slide 55
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE PC
Chap.
3

## Slide 56
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3

## Slide 57
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3

## Slide 58
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Fonctionnement :
L'action sur un bouton de mise en marche " m " démarre le cycle selon l'ordre suivant:
- Le déplacement du lot de (10 boites) vers un capteur (N),ce fait par le vérin C1 muni d'un poussoir P1 .
-(puis revient à sa position initiale)
- Le positionnement du lot de (10 boites),ce fait par le tapis T2 à l’aide du vérin C3 actionne une roue .
-la pousser du lot de(10 boites) vers le poste d'emballage ,ce fait par le vérin C2 muni d’un poussoir P2.
-(puis revient à sa position initiale)
- la recule du tapis T2 par la rentrer du vérin C3 jusqu’ au capteur L30 soit actionné .
et le cycle prend fin.

## Slide 59
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3

## Slide 60
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter les GRAFCET suivants
a°) GRAFCET du point de vue du système :
Déplacer les boites
?
Boites déplacées
?
- Le déplacement du lot de (10 boites) vers un capteur (N)

## Slide 61
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Déplacer les boites
Boites déplacées
Le positionnement du lot de
(10 boites)
Positionner les boites
?
Boites positionnées
?
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter les GRAFCET suivants
a°) GRAFCET du point de vue du système :

## Slide 62
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Déplacer les boites
Boites déplacées
La pousser du lot de(10 boites)
Positionner les boites
Boites positionnées
Pousser les boites
?
Boites poussées
?
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter les GRAFCET suivants
a°) GRAFCET du point de vue du système :

## Slide 63
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Déplacer les boites
Boites déplacées
La recule du tapis T2
Positionner les boites
Boites positionnées
Pousser les boites
Boites poussées
Reculer le tapis T2
?
Tapis T2 reculé
?
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter les GRAFCET suivants
a°) GRAFCET du point de vue du système :

## Slide 64
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
?
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :

## Slide 65
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
?
Rentrer C1
C1 rentré
?
C1 avancé
-(puis revient à sa position initiale)
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :

## Slide 66
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
C3 avancé
?
Avancer C3
C1 rentré
?
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :
Le positionnement du lot de (10 boites),ce fait par le tapis T2 à l’aide du vérin C3 actionne une roue .

## Slide 67
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Avancer C2
?
Avancer C2
C2 avancé
C1 avancé
Rentrer C1
C3 avancé
Avancer C3
C1 rentré
?
la pousser du lot de(10 boites) vers le poste d'emballage ,ce fait par le vérin C2 muni d’un poussoir P2.

## Slide 68
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
C3 avancé
Avancer C3
C1 rentré
Avancer C2
C2 avancé
C2 rentré
Rentrer C2
?
?
-(puis revient à sa position initiale)
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :

## Slide 69
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :
b°) GRAFCET du point de vue PO :
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
Rentrer C3
C1 avancé
Rentrer C1
C3 avancé
Avancer C3
C1 rentré
Avancer C2
C2 avancé
C2 rentré
Rentrer C2
?
la recule du tapis T2 par la rentrer du vérin C3 jusqu’ au capteur L30 soit actionné

## Slide 70
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
c°) GRAFCET du point de vue PC :
C1 avancé
Rentrer C1
Avancer C3
Avancer C2
Rentrer C2
Avancer C1
C3 avancé
C2 avancé
C2 rentré
?
14 M1
L11
?
Jusqu’à l’action du capteur « L11 »
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :

## Slide 71
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
Avancer C3
Avancer C2
Rentrer C2
Avancer C1
C3 avancé
C2 avancé
C2 rentré
14 M1
L11
Jusqu’à l’action du capteur « L10 »
12 M1
?
c°) GRAFCET du point de vue PC :
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :

## Slide 72
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
Avancer C3
Avancer C2
Rentrer C2
Avancer C1
C3 avancé
C2 avancé
C2 rentré
14 M1
L11
12 M1
L31
?
14M3
?
Jusqu’à l’action du capteur « L31 »
c°) GRAFCET du point de vue PC :
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :

## Slide 73
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
Avancer C3
Avancer C2
Rentrer C2
Avancer C1
C3 avancé
C2 avancé
C2 rentré
14 M1
L11
12 M1
L31
14M3
L21
14M2
?
?
Jusqu’à l’action du capteur « L21 »
c°) GRAFCET du point de vue PC :
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :

## Slide 74
leçon 1 : Analyse
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
LE GRAFCET
Chap.
3
C1 avancé
Rentrer C1
Avancer C3
Avancer C2
Rentrer C2
Avancer C1
C3 avancé
C2 avancé
C2 rentré
14 M1
L11
12 M1
L31
14M3
L21
14M2
L20
?
12M2
?
Jusqu’à l’action du capteur « L20 »
c°) GRAFCET du point de vue PC :
TRAVAIL DEMANDER :
En se référant au dossier technique, compléter le :

## Slide 75
2ème Année secondaire
leçon 2 : LA COUPE SIMPLE
Leçon 3
LA COTATION DIMENSIONNELLE
Définition Graphique d'un Objet Technique
Chap.
2
Fin de la Leçon
La Leçon suivante :

## Slide 76
2ème Année secondaire
leçon 1 : Analyse
Leçon 3
LE GRAFCET D’UN POINT DE VUE P.C.
Description temporelle du comportement d un système technique
Chap.
3
1°) Introduction Nommer les organes ci-dessous :
............................ : Distribue l’énergie disponible aux actionneurs sur
ordre de la PC.
.............................. :Traitement des informations pour assurer le pilotage du système.
.......................... : Convertit une énergie d’entrée en une énergie de sortie
utilisable pour effectuer une action définie.
- .................... : Convertit une grandeur physique en une information
L'Actionneur
?
La Partie Commande (PC)
?
Le Préactionneur
?
Le Capteur
?